Требования, предъявляемые к отбору проб питьевой воды, для проведения лабораторных исследований по показателям безопасности по химическому составу

| Вид исследования | Объем на 1 пробу | Посуда | Особенности отбора и транспортирования проб (на соответствие требованиям ГОСТ 31861-2012) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТЬЕВАЯ ВОДА |
| Органолептические и обобщенные показатели безопасности по химическому составу (в соответствии с таблицей 1) | в соответствии с таблицей 1 | в соответствии с таблицей 1 | 1. Отбор проб проводят в чистую посуду – пластиковую бутылку из-под питьевой воды или стеклянные бутыли. - не допускается промывать емкости моющими средствами; - не использовать тару из-под лимонада, сока, кваса, пива, молока, спиртных и других напитков! 2. Отбор проб из водопровода: - открыть кран до отказа и сливать воду в течение 10 минут; - ополоснуть отбираемой водой 2-3 раза крышку и емкость, приготовленную для отбора проб; - заполнить емкость тонкой струйкой, чтобы вода не пузырилась. Набрать пробу воды «под горлышко», для исключения воздуха, и закрыть крышкой. 3. Отбор проб из скважины: - тщательно прокачать источник воды, чтобы получить воду со сформированного прокачкой подземного русла, далее проводить отбор аналогично отбору питьевой воды из водопровода. 4. При транспортировке не допускается розлив проб из емкости, следует использовать брикеты (пакеты) со льдом или специальные контейнеры. 5. Все процедуры отбора должны быть документированы. Записи должны быть четкими, осуществлены надежным способом, позволяющим провести идентификацию пробы в лаборатории без затруднений. 6. Время между отбором и доставкой проб в лабораторию не более 6 часов при охлаждении 2-40С, хранение проб в темноте, при необходимости пробу консервируют (в соответствии с таблицей 1). |

Таблица 1

| Наименование показателя | Суммарный объем пробы | Материал, из которого изготовлена емкость для отобранных проб | Метод хранения, консервация |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах Мутность Цветность рН Жесткость общая Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные Сухой остаток Нитраты Сульфаты Хлориды Хром 6+ Окисляемость перманганатная | 3 350 л | Стекло | Охлаждение до 2-50С |
| Фториды | 100 мл | Полимерный материал | Охлаждение до 2-50С |
| Фенольный индекс | 500 мл | Предварительно подготовленная стеклянная емкость. |  |
| Нефтепродукты | 80-150 мл | Предварительно подготовленная стеклянная емкость. Попадание пленки нефтепродуктов в отбираемую пробу не допустимо! | Охлаждение до 2-50С |
| Металлы | 200 мл | Полимерный материал | Консервация азотной кислотой до рН менее 2 |
| Железо общее | 200 мл | Стекло боросиликатное | Консервация соляной кислотой до рН менее 2 |
| Ртуть | 200 мл | Стекло боросиликатное | Консервация кислотой до рН менее 2 + двухромовокислый калий |
| Цианиды | 100 мл | Стекло темное с завинчивающейся пробкой | Консервация гидроокисью натрия |